(N4350-13RF, N4380-13RF, 그리고 N9000-13RF는 epoxy의 성능과 공정 능력을 PTFE의 전기 특성과 화합시켰다.

(Nelco RF 와 Microwave 자재는 믿을 수 있는 완전한 spectrum과 공업용과 군용의 중요한 microwave 구성 요소, 안테나, 그리고 하위 부품을 위한 고 품격의 회로 기판을 제공한다.

(자동

(무선 송수화기와 기본적 시설

(혼성 RF 다층

(통신과 networking

(power 증폭기

(802.11 a, b, g 안테나

(항공 전자공학

(LNB

(Nelco의 자재 spectrum은 RTFE와 ceramic, 그리고 혼성의 자재를 포함하고 있다.

(N4350-13RF – controlled Dk / Df modified epoxy

(N4380-13RF – controlled Dk / Df modified epoxy

(N9000-13RF – PTFE and epoxy composite

(Nelco RF 자재의 장점

(일반적으로 사용되고 있는 다른 non-woven 또는 woven PTFE laminate 보다 25%까지 더 부동적인 상호 변조 작업이 가능하다.

(Foil 부착력이 다른 경쟁할 수 있는 glass-reinforced PTFE laminate 보다 50~100% 훨씬 우수하다. 그리고 현재 시장의 다른 Ceramic-loaded PTFE laminate 보다 200~300% 훨씬 우수하다.

(PTFE의 percentage는 유전체 율, loss, 그리고 두께의 지정된 값을 정확히 유지하기 위해 매우 철저히 관리된다.

(모든 N9000 자재는 80인치(2.03미터)까지 sheet로 제공된다.

(달리 언급되지 않는 한, Nelco RF laminate는 IPC-TM_650에 따라 검사되고, IPC-L-125A의 요건을 충족시킨다.

( 유전체, 피복, 그리고 두께의 범위 안에서 이용할 수 있다. N9000 제품은 94V-0 등급의 UL이다.